## Slide 1
마우스 교육 1차
25기 김종욱, 박상재
2021 – 07 – 01

## Slide 2
CONTENTS
01
부품
02
하드웨어
03
알고리즘
04
공지사항

## Slide 3
01
부품

## Slide 4
부품
01
1. 부품
마우스에 필요한 부품
MCU – TMS320F2809PZA
모터 – faulhaber 1717 006sr
모터드라이버
VFD(HCMS-2913)
조그스위치(최소 5개))
TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier
HCMS-2913
4방향 조이스틱형 스위치 [TH101010]

## Slide 5
부품
01
1. 부품
전원부
LM2940CT 5V dip 타입
토글스위치
엔코더
AM26LS32
LM2940CT-5.0/NOPB
AT1D-2M3
AM26LS32AIN

## Slide 6
부품
01
1. 부품
센서부
ULN2803apg
Si5312 (발광)
ST-1KLA (수광)
어레이저항 473
어레이저항 102
8x473J(47KΩ) 8pin Sip type
8x102J(1KΩ) 8pin Sip type

## Slide 7
부품
01
1. 부품
PCB서포트 플라스틱 F-25mm (최소10개)
만능기판 150X200 양면
세라믹 캐패시터 (Ceramic) (최소 10개)
Ceramic 0.01㎌, 50V

## Slide 8
부품
01
1. 부품
미니어처베어링-MR63ZZ
내경 3mm 외경 6mm 두께 2.5mm 4개 이상
내경 3mm 외경 7mm 두께 2.5mm 2개 이상
청계천 베어링 가게
MZH131W-W3 1~2개
Yj402035 4개 정도

## Slide 9
부품 구매
02
1. 부품
디바이스마트
종로 3가 서진전자, 스위치, 베어링, 하드웨어(대신기공사)
https://www.devicemart.co.kr/main/index

## Slide 10
02
하드웨어

## Slide 11
솔리드웍스
01
2. 하드웨어
솔리드웍스

## Slide 12
마우스 하드웨어
02
2. 하드웨어
솔리드웍스 이용하여 밑판, 모터가드 제작

## Slide 13
마우스 하드웨어
02
2. 하드웨어
마우스 바퀴
베어링, 스퍼 기어, 피니언 기어
스퍼기어 (바퀴축)
피니언기어 (모터축)
두 기어의 모듈이 같아야 맞물림
스퍼기어와 피니언기어는 Gearwizard 에서 설계

## Slide 14
마우스 하드웨어
02
2. 하드웨어
기어비
두 기어의 잇수로 나눈 값
ex) 스퍼기어 58 피니언기어 12
58/12 = 4.833333
틱당 거리
바퀴지름 * 3.14 / (512*4) 엔코더 분해능 / (4.83333) 기어비

## Slide 15
배터리
03
2. 하드웨어
배터리 2cell battery (1cell 3.7 V 완충 시 1cell 당4.2 V)
배터리 단위 mAh
1 시간에 사용할 수 있는 전류량
방전률 C
용량의 비례하여 소모, 충전을 함
예) 240mAh의 2C 480mA까지 소모전류로 사용가능
사용시간 240mAh /480mA 30분
yj402035

## Slide 16
배터리
03
2. 하드웨어
배터리 2cell battery (1cell 3.7 V 완충 시 1cell 당4.2 V)
사용 시 주의점
Low battery
배터리 용량이 거의 없는 것으로 사용시 보드나 모터가 망가질 수 있음
배터리 자체도 더 이상 사용 못할 수 있음
(3.7V 의 배터리의 경우 3.2V 이하)

## Slide 17
03
알고리즘

## Slide 18
좌수법
01
3. 알고리즘
왼손으로 왼쪽 벽을 짚고 따라가는 미로 탈출 법
최우선 순위는 좌회전이며, 2순위는 직진, 3순위는 우회전, 4순위는 U턴
매우 간단하게 구현가능
시간이 오래 걸리며,
마우스에서 간혹 종점을 찾을 수 없을 수도 있음

## Slide 19
등고선 알고리즘
02
3. 알고리즘
종점을 0으로 두고 종점과 벽이 없는 인접한 블록에는 1이라고 씀
1과 벽이 없이 인접한 블록에는 2라고 씀
위를 반복하여 출발점에서 무게값이 적은 쪽(종점) 으로 이동함

## Slide 20
Sensor.c
03
3. 알고리즘
발광센서를 켜주고, 수광 센서값을 읽는다.
센서값을 필터링 하여 마우스의 위치를 인지한다.
세팅된 센서값과 비교해서 중앙으로 포지셔닝을 한다.

## Slide 21
Motor.c
04
3. 알고리즘
PID 제어
P(비례)+I(적분)+D(미분) 제어를 사용하여 목표 거리나 속도에 근접함

## Slide 22
Motor.c
04
3. 알고리즘
move_to_stop
두 모터의 속도와 거리를 각각 매개변수로 받는 함수
한 칸씩 주행하거나, 90도 턴, 180도 유턴할 때 사용
move_to_move
모터의 속도와 거리, 가속과 감속을 매개변수로 받는 함수
직진 가속시 이용

## Slide 23
04
공지사항

## Slide 24
과제
01
4. 공지사항
필요한 부품 7월 4일까지 구매
7월 8일 까지 솔리드웍스 사용하여 밑판, 모터 가드 그린 다음
검사 맡고
7월 8~9일 날 제작 맡기기